## Slide 1
机器人运动学正解 (Forward Kinematics)
从直观几何到严谨代数

## Slide 2
核心问题：建立两种坐标体系的映射
关节空间 (Joint Space)
描述机器人自身构型的坐标体系。
由一组独立的关节变量定义
例如: q = [θ₁, θ₂, ..., θₙ]
直观理解：机器人各关节“摆”出的姿态。
任务空间 (Task Space)
描述机器人在工作环境中状态的坐标体系。
通常指笛卡尔坐标系
例如: 位姿 X = [x, y, z, α, β, γ]
直观理解：末端在空间中的“位置”和“朝向”。

## Slide 3
运动学正解 (FK) 的数学本质
求解一个函数 f，使得...
“给定一组已知的关节角度，求解机器人末端执行器在任务空间中的确切位姿。”

## Slide 4
解决FK问题的两种核心方法
1. 齐次变换矩阵法
基于线性代数，是现代机器人学中的通用标准方法。
优点: 形式统一，易于编程，可推广至任意复杂结构。
特点: 高度抽象，数学形式严谨。
2. 解析几何与三角函数法
基于经典欧式几何，通过几何作图和三角函数进行推导。
优点: 物理图像清晰，过程直观易懂。
特点: 依赖技巧，难以推广至高维复杂结构。

## Slide 5
本节课的教学路径：回归本源
在深入学习抽象的矩阵方法之前，
我们本节课将采用 解析几何与三角函数法。
目的：首先建立一个牢固的物理和几何直觉，深刻理解“运动学链”中坐标变换的本质。这种直观理解，将为我们后续掌握更抽象的矩阵方法奠定坚实的基础。

## Slide 6
解析几何法求解运动学正解
从单连杆到二连杆的递推分析

## Slide 7
Part 1: 单连杆模型分析
模型建立
我们从最简化的模型入手：
一个固定在原点O的旋转关节。
驱动一个长度为L₁的连杆。
连杆与参考坐标系{0}的X轴夹角为关节变量θ₁。
目标：确定连杆末端点P₁的笛卡尔坐标 (X₁, Y₁)。

## Slide 8
单连杆模型：公式呈现与学术点评
学术点评
这个简单的映射 (L₁, θ₁) → (X₁, Y₁)，就是最基本的一级运动学正解。
它将一个关节空间的变量 θ₁，映射到了任务空间的坐标 (X₁, Y₁)。

## Slide 9
Part 2: 二连杆模型的递推分析
模型扩展
我们在此模型基础上增加第二个连杆：
长度为L₂，由第二个旋转关节驱动。
关节变量为θ₂。
关键定义： θ₂ 是相对于第一连杆延长线的夹角，这符合大多数串联机器人的物理结构。
新目标：确定末端点P₂的全局坐标 (X₂, Y₂)。

## Slide 10
核心思想：引入“局部坐标系”
直接求解末端点P₂的坐标存在耦合，较为复杂。
一个有效的分析策略是引入局部参考坐标系 (Local Frame)。
我们可以在P₁点建立一个随第一连杆运动的坐标系{1}，其X'轴始终与第一连杆L₁共线。
通过这个策略，我们将一个复杂问题分解为两个简单的子问题。

## Slide 11
推导最终解析式
基于矢量叠加的思想 P₂ = P₁ + P₁P₂(global)，我们分别计算X和Y分量：
↑
来自第一连杆的贡献
↑
来自第二连杆的贡献

## Slide 12
结论：递推分析法的力量
回顾我们的分析策略：
从最简单的单连杆模型入手，建立基础公式。
扩展到二连杆模型时，引入局部坐标系来解耦问题。
在局部坐标系中，复用单连杆模型的结论进行求解。
通过坐标变换与矢量叠加，将局部解转换并累加到全局解中。
我们通过这一系列步骤，得到了一个二自由度平面机械臂的完整运动学正解解析式。这个“局部求解，全局累加”的递推思想，是机器人运动学分析的基石。

## Slide 13
从解析法到矩阵法：思考与过渡
将数学模型工程化，并洞察其局限性

## Slide 14
代码实现与验证
“现在，我们将推导出的解析式转化为Python代码，以验证其正确性。”

## Slide 15
解析公式的代码转化
数学公式
解析公式能非常直观地被翻译成代码。每一个数学项都对应着一行或一部分代码。
import numpy as np
def forward_kinematics_2d(theta1, theta2, L1, L2):
"""计算二连杆末端坐标."""
  theta1_rad = np.deg2rad(theta1)
  theta2_rad = np.deg2rad(theta2)
  X = L1 * np.cos(theta1_rad) + L2 * np.cos(theta1_rad + theta2_rad)
  Y = L1 * np.sin(theta1_rad) + L2 * np.sin(theta1_rad + theta2_rad)
  return X, Y
# Example usage
pos_x, pos_y = forward_kinematics_2d(30, 45, 1.0, 0.8) print(f"End-effector position: ({pos_x:.4f}, {pos_y:.4f})") # >> End-effector position: (1.0733, 1.2821)

## Slide 16
解析法的局限性探讨
我们的方法在二维平面内清晰可行，但当问题变得更复杂时，它的“天花板”就显现了。
一个优秀的工程方法，需要具备可扩展性、鲁棒性、通用性。解析法在这些方面都面临着巨大挑战。

## Slide 17
三维空间的复杂性
请设想，当机器人进入三维空间，每个关节可能是绕X、Y、Z任意轴旋转...
要用纯粹的三角函数和几何作图法来追踪每个点的三维坐标(x, y, z)，推导过程将变得极其繁琐，公式也会异常冗长，非常容易出错。
二维下的“总角度相加”这种直观技巧将完全失效。

## Slide 18
矩阵法：工程化的解决方案
正是为了解决解析法面临的复杂性、姿态问题、非通用性三大挑战，
学术界和工业界发展出了基于齐次变换矩阵的标准化方法。
它通过一个4x4的矩阵，将旋转与平移统一在一个运算框架下；将复杂的坐标系递推，转化为优雅的矩阵连乘。

## Slide 19
为何要学习矩阵法？
虽然初学时显得抽象，但它为复杂机器人的建模提供了无与伦比的：
简洁性
用统一的矩阵乘法代替繁杂的三角函数公式。
通用性
一套方法适用于任何结构、任何自由度的机器人。
计算效率
非常适合在计算机上进行高效的数值计算。

## Slide 20
基础变换矩阵
旋转 (Rotation) 与 平移 (Translation)

## Slide 21
1. 旋转矩阵 Rot(θ)
作用
旋转矩阵的核心作用是，将一个点或一个坐标系，绕着原点进行逆时针旋转一个角度 θ。
它只改变方向/姿态，不改变位置。

## Slide 22
2. 平移变换 (Translation)
作用
平移的作用是，将一个点或一个坐标系，从原点移动到一个新的位置 (tx, ty)。
它只改变位置，不改变方向/姿态。
数学表达
平移在数学上是一个矢量加法：
[x_new, y_new] = [x_old, y_old] + [tx, ty]

## Slide 23
如何统一两种运算？
我们面临一个工程上的难题：
旋转是“乘法”
新坐标 = 矩阵 × 旧坐标
平移是“加法”
新坐标 = 旧坐标 + 矢量
如果我们要对一个物体先旋转再平移，就需要进行一次乘法和一次加法，这非常不“优雅”，也难以编程实现连续的变换。
有没有办法把“加法”也变成“乘法”？

## Slide 24
解决方案：齐次坐标与齐次矩阵
答案是肯定的！通过引入齐次坐标 (Homogeneous Coordinates)，我们可以巧妙地将平移也用矩阵乘法来表示。
我们将二维坐标 (x, y) 增加一个维度，变成 (x, y, 1)。然后使用3x3的齐次矩阵来进行变换。
现在，旋转和平移都变成了同一种形式的运算——3x3矩阵乘法，问题被完美统一了！

## Slide 25
矩阵乘法的意义：连续施加变换
矩阵乘法不仅仅是数学计算，它的物理意义是“将一系列的变换效果叠加起来”。
假设我们想对一个点 P 先进行变换 M₁，再进行变换 M₂，得到新的点 P'。
P' = M₂ × (M₁ × P) = (M₂ × M₁) × P
这意味着，我们可以先把所有变换矩阵 M₂ × M₁ 预先乘起来，得到一个复合变换矩阵 M_total。然后用这个复合矩阵去变换点 P，效果完全一样！
注意：矩阵乘法不满足交换律，即 M₂ × M₁ ≠ M₁ × M₂。这意味着变换的顺序至关重要！

## Slide 26
矩阵乘法计算示例：T₀² = T₀¹ × T₁²
二连杆机器人的最终变换，看看它是如何计算的。
例如，计算结果矩阵第一行第一列的元素 C₁₁:
C₁₁ = (第一行) ⋅ (第一列) = (c₁ * c₂) + (-s₁ * s₂) + (X₁ * 0)
= c₁c₂ - s₁s₂ = cos(θ₁+θ₂)
计算第一行第三列的元素 C₁₃ (最终的X₂坐标):
C₁₃ = (第一行) ⋅ (第三列) = (c₁ * X'₂) + (-s₁ * Y'₂) + (X₁ * 1)
= X₁ + c₁X'₂ - s₁Y'₂ = ... = X₁ + L₂cos(θ₁+θ₂)
与之前几何公式完全一致

## Slide 27
从理论到代码
使用 IKPY 库求解运动学正解
我们刚刚学了什么？
我们学习了如何通过矩阵连乘
T₀² = T₀¹ × T₁²
来求解末端位姿。
这个理论很完美，但是...
在真实项目中，我们真的要手动计算这些矩阵吗？

## Slide 28
解决方案：让Python来做数学！
向大家介绍一个强大的Python库：ikpy
ikpy 是一个专门用于机器人运动学计算的、纯Python实现的库。
为什么选择它？
安装简单: 只需一行 pip install ikpy。
API直观: 代码逻辑清晰，易于理解。
功能强大: 不仅能做正解(FK)，更能做逆解(IK)，我们以后会学。
基于Numpy: 底层运算高效可靠。

## Slide 29
核心概念：机器人 = 链 (Chain)
`ikpy`的核心思想，是将机器人模型看作一个由“环节”(Link)组成的“链”(Chain)。
这与我们的矩阵理论完美对应！
理论: T₀³ = T₀¹ × T₁² × T₂³
代码: my_chain = Chain([ Link₁, Link₂, Link₃ ])
我们的工作，就是用代码来定义每一个Link，然后把它们串成一个Chain。

## Slide 30
IK库完整代码与验证
import ikpy.chain
import ikpy.link
import numpy as np
# 1. 定义机器人 - 使用 DHLink
my_arm = ikpy.chain.Chain(name='my_2d_arm', links=[
ikpy.link.OriginLink(), # 基座链接
ikpy.link.DHLink(
name="joint1",
d=0, # 连杆偏移
a=1.0, # 连杆长度
alpha=0, # 连杆扭转角
theta=0 # 关节角（会被覆盖）
),
ikpy.link.DHLink( name="joint2", d=0, a=0.8, alpha=0, theta=0 )
])
# 2. 设置关节角
joint_angles = [0, np.deg2rad(30), np.deg2rad(45)]
# 3. 计算正解
T = my_arm.forward_kinematics(joint_angles)
position = T[:3, 3]
# 4. 打印结果
print("--- IKPY 计算结果 ---")
print(f"末端位置 (X, Y): ({position[0]:.4f}, {position[1]:.4f})")
Notes: 06_ikpy.py

## Slide 31
对应numpy的原始版本代码
def create_transform_matrix(theta_deg, length):
"""
根据给定的角度和长度，创建一个2D齐次变换矩阵 (3x3)。
这个函数是我们理论知识的直接代码实现。
"""
# 1. 将角度转换为弧度
theta_rad = np.deg2rad(theta_deg)
# 2. 计算 sin 和 cos 值
c = np.cos(theta_rad)
s = np.sin(theta_rad)
# 3. 构建3x3齐次变换矩阵
# 这个矩阵代表“先在原点旋转θ，再沿新的X轴平移length”
# 这正是 T = Trans(L*c, L*s) * Rot(θ) 的结果
transform_matrix = np.array([
[c, -s, length * c],
[s, c, length * s],
[0, 0, 1 ]
])
return transform_matrix
Notes: 07_numpy_ikpy.py

## Slide 32
2d，3d机械臂正解计算模拟器。观察，推理